## Slide 1: Arithmetic Logic Unit
Cu operanzi pe 32 de biti

## Slide 2: Cuprinde operatii de adunare, scadere, inultire, impartire, operatii logice sincronizate pe cicluri de tact
Totul se ruleaza din fisierul “centralUnit.v” unde se configureaza:
In modulul “alu_tb” se modifica numerele dorite pentru operatie X si Y (X si Y sunt pe 32 de biti)
Se alege operatia dorita punand la op=5’b(nrop) (op este pe 5 biti)
La operatiile de inmultire si impartire sunt necesare un numar de cicluri de tact (cyles=nrdecicluridorite, sunt sincronizate pe cicluri de tact)
Daca nu se da un numar suficient de cicluri de tact pentru computarea corecta a rezultatului la iesire se va retine rezultatul ‘0’
Daca se da un numar sau chiar mai mult decat suficient de cicluri de tact, la rezultat se va retine exact rezultatul real, fara a se mai modifica(la mai multe cicluri decat sunt necesare pentru a se scoate rezultatul corect,unitatea ALU e facuta sa se opreasca singura dupa obtinerea rezultatului corect)
nrop :
  0 - N
  1 – Adunare
  2 – Scadere
  3 – Inmultire
  4 – Impartire
  5 – Shift X la stanga
  6 – Shift X la dreapta
  7 – Shift Y la stanga
  8 – Shift Y la dreapta
  9 – Operatia logica AND
  10 – Operatia logica OR
  11 – Operatia logica XOR

## Slide 3: Unitatea cuprinde, in functie de operatia selectata:
0=n: operatie in care la iesire unitatea va scoate 67 de biti setati pe 0 , si indica faptul ca ALU e intr-o stare neutra, nu s-a selectat nicio operatie
1, 2=sumator/scazator: operatia foloseste sumatorul CSKA (Carry Skip Adder), 4 unitati RCA (Ripple Carry Adder) (2 unitati RCA normale, si 2 RCA* ,care calculeaza in plus si variabila de propagate, pentru a accelera cand e cazul sumatorul, prin propagarea carry-ului, practic nu se mai asteapta pentru generarea urmatorului carry, care ar dura mai mult sa se genereze). Cele 2 unitati RCA* folosesc subunitati FAC* (Full Adder Cell), iar cele RCA folosesc FAC. Scaderea se face utilizand o formula comb la CIN ,ea activandu-se pe 1 cand se selecteaza operatia de scadere, iar in acelasi timp in toate unitatile de RCA Y va intra ca Y^CIN astfel incat sa se obtina C1 cand e cazul de scadere

## Slide 4: Unitatea cuprinde, in functie de operatia selectata:
3=inmultire: operatie care se bazeaza pe arhitectura Booth Radix-8, care merge pana la 32 biti/4 iteratii(0-7), iar pentru operatia de adunare el se foloseste de sumatorul CSKA dar cu intrari pe 34 de biti. Operatia de inmultire are nevoie intre 20 si 27 de cicluri de tact pentru a calcula rezultatul corect in functie de numerele date. Rezultatul va fii pe 67 de biti (34 biti a + 33 biti q) ==> toate celelalte operatii vor lua numere pe 32 de biti,va calcula operatia specifica si il va convertii in numar pe 67 de biti. Inmultirea se foloseste de un Control Unit (implementat printr-un FSM) pe baza caruia migreaza in anumite stari care activeaza anumite semnale de control, iar pe baza semnalelor de control se activeaza anumite operatii specifice pe numere, specifice algoritmului Booth Radix-8

## Slide 5: Unitatea cuprinde, in functie de operatia selectata:
4=impartire: operatia se bazeaza pe arhitectura restoring, care merge pana la 32 de iteratii (0-31), iar pentru adunari ea se foloseste tot de unitatea CSKA. Operatia de impartire va folosii un numar fix de cicluri de tact = 165 pentru orice numar, pentru a calcula rezultatul corect. Impartirea se foloseste de un Control Unit (implementat printr un FSM) pe baza caruia migreaza in anumite stari care acticveaza anumite semnale de control, iar pe baza semnalelor de control se activeaza anumite operatii specifice pe numere, specifice algoritmului restoring

## Slide 6: Unitatea cuprinde, in functie de operatia selectata:
5, 6, 7, 8 = shift:
  5 si 6 shift-eaza X la stanga, respectiv la dreapta, iar 7 si 8 shift-eaza Y la stanga, respectiv la dreapta
9, 10, 11 = operatii logice:
  9, 10 si 11 relizeaza operatii logice de AND, OR si XOR intre X si Y

## Slide 7
Scaderea se va executa in serie, doar atunci cand e activata
Adunarea si operatiile logice se vor executa in paralel cu inmultirea si impartirea
La iesire vom introduce rezultatele de la toate operatiile si vom selecta cu semnalul de op (MUX 11:1 in care daca nu s-a selectat o operatie sau s-a selectat dar inca nu s-a calculat rezultatul se va retine 0, respectiv rezultatul atunci cand e gata calculat)
La iesire avem:
  Un registru de rezultat (67 de biti) -->rezultatul inmultirii/impartirii/operatiilor logice/adunarii/scaderii
  Un registru de rest (33 de biti) --> mereu pe 0 ,cu exceptia cand se va selecta operatia de impartire iar restul a apucat sa se calculeze(i s-au dat 167 de cicluri)

## Slide 8
A NU SE FOLOSII NUMERE MAI MARI DECAT 2^30
INTERVALUL DE NUMERE X, Y CARE ASIGURA UN REZULTAT CORECT:
X,Y ∈ [-2147483647,+2147483647]

## Slide 9
Mucioniu Andrei Constantin
Sperneac Catalin
Vesea Eduard